## Slide 1: Unità di apprendimento 1
La rappresentazione delle informazioni

## Slide 2: Unità di apprendimento 1 Lezione 2
Digitale e binario

## Slide 3: In questa lezione impareremo:
la differenza tra segnale analogico e digitale
la differenza tra digitale e binario
il bit, il byte e la codifica binaria
a rappresentare i dati alfabetici

## Slide 4: Analogico e digitale
In natura tutte le grandezze fisiche sono rappresentate in formato continuo, cioè variano crescendo e decrescendo.
La loro rappresentazione grafica in funzione del tempo viene descritta “senza staccare la penna” dal foglio

## Slide 5: Analogico e digitale
Con segnale analogico si indica la rappresentazione o la trasformazione di una grandezza fisica tramite una grandezza analoga che bene la descrive

## Slide 6: Analogico e digitale
È possibile effettuare dei “rilievi” parziali di un segnale analogico prelevando a particolari istanti di tempo (campionamento) il valore del segnale stesso.

## Slide 7: Analogico e digitale
Si effettua così un’operazione di discretizzazione del segnale
Si passa da un insieme infinito di valori a un insieme discreto
Tipicamente i segnali tempo-discreti hanno istanti equidistanziati in cui vengono campionati

## Slide 8: Analogico e digitale
Segnale tempo-continuo: segnale il cui valore è significativo (e può variare) in qualsiasi istante di tempo.

## Slide 9: Analogico e digitale
Segnale tempo-discreto: segnale il cui valore ha interesse solo in istanti di tempo prestabiliti, generalmente equidistanziati.

## Slide 10: Analogico e digitale
Se manteniamo il valore letto per tutto l’intervallo di tempo finché non effettuiamo una successiva lettura, otteniamo un segnale come quello riportato nella figura

## Slide 11: Analogico e digitale
Il segnale è composto da un’onda rettangolare a scalini
Abbiamo fatto la digitalizzazione del segnale
Abbiamo trasformato un segnale analogico in un segnale digitale

## Slide 12: Analogico e digitale
Esempio: su un display vengono visualizzate le cifre, che sono numeri interi, mentre nell’orologio analogico abbiamo la lancetta che si muove.

## Slide 13: Analogico e digitale
Definizione
  Il segnale è detto digitale quando i valori utili che rappresentano una grandezza fisica sono discreti (finiti).

## Slide 14: Analogico e digitale
Nella lingua italiana il termine digitale è sostituito dalla parola numerico, cioè che viene rappresentato con uno (o più) numeri.
Il passaggio da segnale analogico a digitale è chiamato digitalizzazione
Un elaboratore digitale per trattare i dati analogici li deve ricevere in formato digitale

## Slide 15: Schema cella digitalizzazione
Il processo complessivo (compreso cioè il campionamento) di trasformazione di un segnale analogico in uno digitale è chiamato digitalizzazione e ha il seguente schema:

## Slide 16: Analogico e digitale
Schema di un convertitore A/D e D/A

## Slide 17: Digitale o binario?
Un calcolatore elettronico è costituito da circuiti digitali che realizzano operazioni tra segnali elettrici che assumono solo due valori
I segnali possono ammettere solo due stati distinti
E’ necessario codificaare i valori digitali utilizzando solo due simboli.

## Slide 18: Digitale o binario?
Un calcolatore tratta diversi tipi di informazioni:
  dati alfabetici (o alfanumerici, cioè simboli lessografici);
  dati numerici (o numeri);
  dati multimediali (immagini, suoni e filmati).

## Slide 19: Digitale o binario?
È necessario rappresentare ciascuno di essi mediante un meccanismo di codifica specifico per ogni tipologia di dato.
Con il termine codifica intendiamo il processo che assegna un codice univoco a tutti gli oggetti di un insieme predefinito utilizzando un insieme di simboli chiamato «alfabeto».

## Slide 20: Digitale o binario?
I simboli 0 e 1 prendono il nome di bit, una contrazione di binary digit
Spesso si usano parole di
  4 bit o nibble
  8 bit o byte
Con 1 bit è possibile rappresentare due informazioni: una associata al valore 0 ed una associata al valore 1

## Slide 21: Digitale o binario?
Esempio
Con tre bit posso rappresentare 8 informazioni differenti:
Il numero 8 è ottenuto da 23 :
  2 : base
  3 : numero di bit
000 | 100
001 | 101
010 | 110
011 | 111

## Slide 22: Digitale o binario?
Bisogna prestare attenzione a non confondere digitale con binario
Nella vita quotidiana sono utilizzati «erroneamente» come sinonimi:
  con digitale indichiamo un sistema discreto, cioè descritto da valori non continui
  con binario si intende una codifica che utilizza un alfabeto di rappresentazione di due simboli

## Slide 23: Codifica in bit o binaria
L’utilizzo di un sistema binario trova motivazioni di carattere tecnologico:
  due sono gli stati di carica elettrica di una sostanza;
  due sono gli stati di polarizzazione di una sostanza magnetizzabile.

## Slide 24: Codifica in bit o binaria
Nella trasmissione dei segnali i due stati possono essere rappresentati con:
  passaggio/non passaggio di corrente in un conduttore
  passaggio/non passaggio di luce in un cavo ottico
E’ “comodo” rappresentare il “mondo” in binario!

## Slide 25: Codifica in bit o binaria
Si possono rappresentare qualunque informazione utilizzando due soli valori
Vediamo come rappresentare un mazzo di carte da scopa:
  i quattro semi con due bit
  le 10 carte con 4 bit

## Slide 26: Codifica in bit o binaria
Quindi ogni carta viene codificata con 6 bit
Ad esempio:
  il 7 di quadri viene codificato con 011101
  il 4 di picche viene codificato con 010011
  il 2 di fiori viene codificato con 001010
  il 9 di cuori viene codificato con 100100

## Slide 27: Codifica in bit o binaria
al bit di posizione minore viene anche dato il nome di bit meno significativo (LSM, least significant bit)
a quello con posizione maggiore (da sinistra o da destra) viene dato il nome di bit più significativo (MSB, most significant bit)

## Slide 28: Rappresentazione dei dati alfabetici
Con dati alfabetici intendiamo:
  i 26 caratteri dell’alfabeto anglosassone (moltiplicato per due poiché sono necessarie sia le maiuscole sia le minuscole)
  le dieci cifre numeriche
  le parentesi e gli operatori
  un insieme di caratteri particolari composto dalla punteggiatura, dalle lettere accentate ecc.

## Slide 29: Rappresentazione dei dati alfabetici
Tutti questi elementi possono essere codificati usando 7 bit (27 = 128).
Il metodo di codifica più diffuso tra i produttori di hardware e di software prende il nome di codice ASCII (American Standard Code for Information Interchange).
Sebbene 7 bit siano sufficienti per codificare l’insieme di caratteri di uso comune, il codice ASCII standard utilizza 8 bit, il primo dei quali è sempre 0.

## Slide 30: Rappresentazione dei dati alfabetici
Tabella del codice ASCII

## Slide 31: Rappresentazione dei dati alfabetici
Unicode
È il nuovo standard utilizzato in Internet: l’ASCII non può rendere tutti i caratteri accentati delle lingue europee e men che meno quelli dell’arabo, ecc.
Per questi motivi si è passati prima all’ASCII esteso a 8 bit e poi a Unicode 16 bit (2 byte) con 216 possibili codici, ovvero 65.536 possibilità.
Da 0 a 255 corrispondono ai codici ASCII.

## Slide 32: Prefissi e multipli per il byte
I multipli del byte (B) vengono calcolati come potenze del 2 partendo dall’osservazione che si sta operando in un sistema binario e non decimale
si usano prefissi specifici, detti Prefissi binari, differenti da quelli definiti nel Sistema Internazionale